Утверждена

Решением Собрания депутатов

Лальского городского поселения

Лузского района Кировской области

№ 2-11/А от  29.октября 2009 года

(в ред. от 25.04.2011 №17-122/1)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ЛАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛУЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2010-2012 годы»

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ЛАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ   НА 2010-2012 годы»

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лальского городского поселения Лузского района Кировской области на 2010-2012 годы» |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата принятия решения о разработке программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Распоряжение администрации Лальского городского поселения № 173-А от 24 08.2009 |
| Заказчик программы | Администрация Лальского городского поселения, организации коммунального комплекса Лальского городского поселения |
| Основной разработчик программы | Специалисты администрации Лальского городского поселения. |
| Основные цели программы | Обеспечение жителей и предприятий поселения надежными и качественными услугами тепло- и водоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. |
| Задачи программы | Определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, в том числе: -определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроков их проектирования и строительства; -определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение; -определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса -улучшение экологической ситуации на территории поселения |
| Сроки реализации программы | 2010-2012годы |
| Основные мероприятия программы | Модернизация и реконструкция, корректировка схемы инженерного обеспечения существующих потребителей, в т.ч.: - продолжение реконструкции магистральной тепловой сети - корректировка схемы сетей водоснабжения - замена сетей водоснабжения - реконструкция водонапорных и насосных станций - проектирование и строительство котельных Реконструкция систем электроснабжения |
| Основные исполнители программы | -Администрация Лальского городского поселения - Предприятия и организации коммунального комплекса |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: всего-16016,1 тыс. руб. Средства областного бюджета-11000,0 тыс. руб. Средства районного бюджета-480,0 тыс. руб. Средства поселения-969,8тыс. руб. Средства ОКК-3075,5 тыс. руб. Также источниками финансирования могут являться средства , полученные за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключения к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение (379,5 тыс.руб.), частные инвестиции- 111,3 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты | Разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определение тарифа на подключение к системам инженерно-технического обеспечения, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса |
| Оценка эффективности реализации программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; Снижение эксплуатационных затрат; Устранение причин возникновения аварийных ситуаций; Улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Контроль исполнением программы | Глава администрации Лальского городского поселения |
| Периодичность отчетности | Ежегодно 1 марта |

1.Общие положения

Муниципальная  программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Лальского городского поселения Лузского района Кировской области  на 2010-2012 годы» (далее Программа) разработана в соответствии  с  распоряжением администрации Лальского городского поселения  от 24 08.2009 № 173-А «Об утверждении технического задания на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лальского городского поселения  Лузского района Кировской области на 2010-2012 годы», во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения  размера тарифа на подключение к системам  коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Программа выполнена на основании мероприятий  муниципальной Программы  «Реформирование и модернизация объектов ЖКХ  Лальского городского поселения Лузского района Кировской области  на 2009-2012 годы», утвержденной Постановлением  администрации Лальского городского поселения от 14 .08.2009 № 10- А

До 2010 года в Лальском городском поселении вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения   либо компенсации затрат предприятиям коммунального комплекса, понесенных ими  на строительство (реконструкцию)   инженерных сетей были не урегулированы.      Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и самих организаций  коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения  эффективного функционирования организаций коммунального комплекса,  Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения Лальского городского поселения.

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к увеличению износа основных фондов. Объекты инженерной инфраструктуры района (котельные, котельное оборудование, тепловые, водопроводные и электрические сети) морально и физически изношены. Основными проблемами функционирования систем теплоснабжения в районе является высокий уровень потерь тепла и воды в тепловых сетях, что связано с низким качеством их эксплуатации, приводящим к повышению уровня тепловых потерь по сравнению с нормативными.  Средний износ тепловых сетей составляет 90 %, особенно велики потери  в м/р Фабричный и Таврический.

Аналогичная ситуация с состоянием сетей водоснабжения и водоотведения.  Износ сетей водоснабжения составляет более 80%. Это приводит к частым авариям на водопроводных сетях и, как следствие, к увеличению стоимости услуги. На потери и утечки коммунальных ресурсов списывается не менее 23 % объемов реализации, через завышение удельного потребления оплачивается фактически не потребленный объем услуг.

Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет, как и в районе,  80% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

## 2.1. Существующее положение коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лальское городское поселение

### Система электроснабжения

Электроснабжение поселения обеспечивают  ОАО «Коммунэнерго» (Лальский участок ) и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ( участок м\р Таврический, сельские населенные пункты).

Протяженность  электрических сетей  составляет 88,1 км, в т.ч. наружного освещения-18,3 км. На обслуживании находятся ТП 10/0,4 КВ-14 штук.(10 предприятия, 4 ведомственные).

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Централизованным теплоснабжением охвачены  15 многоквартирных жилых домов, 35 предприятий и организаций. Жилые дома обеспечиваются теплом от трех муниципальных котельных - центральной (объем тепловой энергии вгод-1100 Гкал) и  Таврической ( в год-798 Гкал) и котельной, принадлежащей  ООО «Бумажник»  ( в год-1304 Гкал). Все котельные работают на дровах.

Общая протяженность сетей теплоснабжения- 7,2 км, из них: муниципальных сетей-4,671 км, сетей ООО «Бумажник»- 2,529 км. Потери  энергии при эксплуатации  составляют около 90 Гкал в месяц.

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Поставщиками ресурса являются две организации: ООО «Лальский ЖКК» и  МУП «Лальский агротехцентр». Холодным водоснабжением  охвачены  около 40 %  жилого  фонда поселения. В муниципальной собственности находится 7 башен Ражневского, 23 км водопроводных сетей.

В связи с износом  водопроводных сетей  и  оборудования башен  растет  процент утечек, особенно в сетях со стальными водопроводами. Наибольшее количество повреждений наблюдалось  на сетях водоснабжения по ул. Володарской (Лальск), ул.  Ленина (Таврический).

Действующая система канализации обслуживается ООО «Лальский ЖКК». Сточные воды  от жилой постройки   (3 группы домов) отводятся системой самотечно-напорных коллекторов  в станции шахтного типа, откуда вывозятся машиной или идут на очистную станцию (мкр Таврический). Выпуск очищенных сточных вод производится в р.Луза ниже мкр Таврический.

Протяженность канализационных сетей составляет       1,95      км.  Большая часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии,  эксплуатируется с 1982 года.

### Ливневая канализация

В данный момент ливневая канализация   находится  запущенном состоянии.  Поверхностные стоки отводятся отдельными каналами и проходными трубами, расположенными по обочинам дорог или  по окраине поселка,  в речку Бычиху и реки Лала и Луза. Каналы большей частью заросли или  захламлены,  проходные трубы загрязнены илом и  песом. Очистные сооружения дождевой канализации отсутствуют.

Отсутствие ливневой канализации в весеннее время постоянно приводит к подтоплению подвалов жилых домов   улиц Володарского, Горького, тем самым, нарушая привычный уклад жизни населения. Ливневыми стоками до недопустимых пределов загрязняются все водотоки.

Для улучшения состояния имеющейся ливневой канализации необходимо провести углубление и очистку от мусора каналов, очистку проходных труб от мусора, бытовых отходов, ила и установку новых.

### Утилизация твердых бытовых отходов

Вывоз твердых бытовых отходов от благоустроенных многоквартирных домов, с последующим их захоронением на полигоне ТБО  г.Лузы,   осуществляет ООО УО «Лузское ЖЭУ». Отходы вывозятся на свалку (полигон ТБО) в д. Ефаново, территория которой составляет 1,8 га. Введена в эксплуатацию в 2001 году. Общая масса размещенных на свалке отходов составляет 39,4 тыс. куб. м, проектная вместимость полигона 185 тыс.куб.м.

Свалка находится на балансе администрации Лузского района. В настоящее время передана во временное владение и пользование ООО УО «Лузское ЖЭУ».

На данный момент ведется обустройство полигона ТБО г.Луза (построены 3 наблюдательные скважины, эстакада для мойки машин, дезинфицирующая ванна). В дальнейшем предусматривается продолжить обустройство полигона ТБО с целью приведения технологического режима их работы в соответствие действующим экологическим и санитарным требованиям.

По окончании сроков эксплуатации данного полигона предусматривается его закрытие и последующая рекультивация территории, занятой под его размещение.

В качестве условий для обеспечения экологического и санитарно-биологического благополучия населения и охраны окружающей среды предусматривается внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пластик, пищевые отходы и т.д.).

Большая часть  ТБО  вывозится населением, предприятиями самостоятельно  на несколько свалок, расположенных на землях поселения.  Проблема состоит  в организации упорядоченного сбора и транспортировки  ТБО.

2.2.ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

В поселении идет точечное строительство жилых домов. Общая площадь строящихся объектов - около 350 кв.м. После введения в строй жилых домов улучшат свои жилищные условия  21 человек.

Площадки под строительство расположены в районах, где отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому планируется только подключение к линиям электропередач.

2.3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры МО «Лальское городское поселение»

### Система электроснабжения

Для развития электрических сетей, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация ряда подстанций с заменой трансформаторов на более мощные, строительство и модернизация линий электропередач.

Для компенсации дефицита электрических мощностей и повышения надежности электроснабжения в Кировской энергосистеме рекомендуется:

- строительство подстанций 0,4 и 10 кВ,

- замена подстанций мачтового типа (МТП) на комплектные подстанции (КТП);

- капитальный ремонт ВЛ 0,4 и 10 кВ;

- строительство автономных ВЛ-0,4 кВ для освещения улично-дорожной сети;

-строительство резервного фидера от ПС 35\10 КВ «Лальское».

### Система теплоснабжения

Предусматривается строительство новой котельной и реконструкция  старых котельных, обеспечивающих теплом многоквартирные благоустроенные дома,

При строительстве новых и модернизации существующих тепловых сетей предусматривается решение задач по повышению защитных характеристик теплотрасс.

За счет энергосберегающих проектных решений необходимо обеспечить сокращение тепловых потерь зданий, как на объектах нового строительства, так и при ремонтных работах  существующих.

### Система водоснабжения и водоотведения

Для  поселения предусматривается  увеличение схемы водоснабжения с использованием существующих и реконструируемых водозаборных установок. Существенно улучшить режим водоподготовки и подачи воды, стабилизировать работу водозаборных и очистных сооружений в целом  позволит прокладка нового водопровода  в м/р Таврический и Фабричный.

В то же время в качестве первоочередной задачи, в свете действующих нормативных требований, необходима переработка проектных решений по организации зон санитарной охраны для существующего водозабора и выработка конкретных решений по обеспечению требуемого режима водопользования, предусматривающих ликвидацию имеющихся источников загрязнения р.Лала и р.Лузы, исключающих возможность появления новых. Целью данных мероприятий является приведение качественных характеристик воды в р. Луза в соответствие действующим нормативным требованиям к источнику водоснабжения.

Повышение надежности системы бытовой канализации предусматривается обеспечить путем модернизации и ремонта существующих сооружений, канализационных насосных станций, замены изношенных и сетей с учетом действующих нормативных требований.

### Система ливневой канализации

Для улучшения состояния имеющейся ливневой канализации необходимо провести углубление и очистку от мусора,  ила, песка   каналов(49км) и проходных тру (60м), установку новых труб.

### Утилизация твердых бытовых отходов

Необходимо строительство полигона ТБО на территории поселения в районе д. Целяково, отвечающего  действующим экологическим и санитарным требованиям, и  организация упорядоченного вывоза ТБО от жилого и промышленного сектора. Для строительства полигона проведено отведение земли с оформлением кадастрового паспорта на площадь 5 гектаров.

3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Целями программы  являются:

-Обеспечение жителей и предприятий поселения  надежными и качественными услугами  тепло-,водоснабжения, электроснабжения и водоотведения.

- Сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги.

- Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства.

В ходе реализации мероприятий программы требуется  решить задачи:

определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, в том числе:

-определение  сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроков их проектирования  и строительства;

-определение видов  сетей  и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

-определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки  к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса;

-улучшение экологической ситуации на территории поселения

Сроки реализации Программы.

2010-2012 годы

4.   ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий

Программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения, электроснабжения.

Основными мероприятиями Программы являются:

- развитие и реконструкция инженерных сетей и объектов систем коммунальной инфраструктуры;

- замена устаревшего оборудования;

- строительство новых объектов систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия Программы по развитию объектов коммунальной инфраструктуры в Лальском городском поселении  представлены в приложении №1.

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Планируемый объем средств на реализацию Программы составляет 16016,1  тыс.руб., в том числе:        2010 год-10892,1 тыс.руб.

2011 год –2217,0 тыс.руб.

2012 год – 2907,0 тыс.руб.

Источники финансирования:

средства областного бюджета 11000,0 тыс.руб.

средства районного бюджета 480,0 тыс.руб.

средства  поселения 969,8 тыс. руб.

средства организаций 3075,5 тыс. руб.

Также предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение (379,5 тыс.руб.) Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Лальского городского поселения, а также за счет платы за подключение к сетям инженерного - технического обеспечения.

Возможны внебюджетные и иные инвестиционные средства, определяемые на основе заключенных договоров с инвесторами(111,3 тыс.руб.).

5. Механизм реализации Программы

Реализацию Программы осуществляет администрация и организации коммунального комплекса  поселения.

Мероприятия Программы будут реализовываться  через  инвестиционные Программы, разработанные организациями коммунального комплекса на основании условий технических заданий, утверждаемых главой Лальского городского поселения  в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также через Производственные Программы ОКК.

Реализация Программы предполагает единое планирование мероприятий структурными подразделениями администрации.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации Лальского городского поселения, и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в администрацию Лальского городского поселения.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Администрация поселения проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.

В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку администрация  поселения вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации коммунального комплекса для устранения выявленных несоответствий.

При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей администрация поселениря подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Администрация поселения проводит также анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

При вынесении администрацией поселения  решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса администрация вправе:

1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса;

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета.

При вынесении администрацией  поселения решения о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса  с учетом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств бюджета,   она направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты в Собрание депутатов Лальского городского поселения.

Собрание депутатов Лальского городского поселения в соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.

После утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса и установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей администрация поселения устанавливает надбавку к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса на основе надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, установленных Собранием депутатов, а также тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и тариф организации коммунального комплекса на подключение.

После установления всех указанных тарифов и надбавок администрация поселения  заключает с организацией коммунального комплекса договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и сроки ее реализации могут быть пересмотрены Собранием  депутатов по предложению организации коммунального комплекса, администрации поселения

1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

2) в случаях объективного изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

6. Организация управления Программой и контроль  её реализации

Администрация поселения обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса поселения, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация поселения  координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль над реализацией Программы осуществляет администрация Лальского городского поселения. По итогам очередного финансового года, не позднее 1 марта проводит анализ фактически достигнутых результатов, а также готовит предложения по своевременной корректировке программы.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля над  исполнением Программы:

руководитель Программы – зам.главы администрации поселения.

Исполнители основных мероприятий (по согласованию): ОАО "Коммунэнерго", ООО УК «Лузское УЖКХ и С», ООО «Лальский ЖКК», МУП «Лальский агротехцентр», МРСК «Центра и Поволжья»

Контроль над реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, и  специалисты администрации Лальского городского поселения, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией поселения в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых администрацией поселения для анализа выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Администрации  поселения осуществляет управление реализацией Программы и по итогам очередного финансового года, не позднее 1 марта проводит анализ фактически достигнутых результатов, а также готовит предложения по своевременной корректировке программы.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Эффект от реализации Программы это  модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения,  снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды:

в т.ч.:

1.Развитие систем теплоснабжения

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей на 25 %;

- снижение издержек передачи и производства тепловой энергии и стоимости услуг для потребителей;

- увеличение срока службы тепловых сетей;

- снижение эксплуатационных затрат на ремонтно-восстановительные работы;

- рациональное использование энергоресурсов;

- упорядочение взаимных расчетов с энергоснабжающими организациями на основе показаний современных приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

- усиление контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

- подключение дополнительных потребителей тепловой энергии.

2.Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности и устойчивости работы систем водоснабжения;

- повышение экологической безопасности;

- улучшение качества подаваемой воды;

- снижение уровня износа сетей водоснабжения на 31%;

- появление дополнительных и резервных источников водоснабжения и водоотведения для бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей;

- снижение эксплуатационных расходов и себестоимости производства систем водоснабжения и водоотведения;

3. Развитие системы электроснабжения:

-повышение надежности и устойчивости работы систем электроснабжения;

Развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды обитания в поселении.

Приложение №1

к  муниципальной Программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Лальского городского поселения

Лузского района Кировской области»

Перечень мероприятий  по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

в Лальском городском поселении на 2010-2012 годы

### 1.Организационные мероприятия

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры района | Администрация поселения | 2009 год |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры поселения | Предприятия и организации (по согласованию) | 2009год |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация поселения | 2010-2012 годы |
| 4. | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Собрание депутатов администрация поселения | 2009 год |
| 5. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Администрация поселения | 2010-2012 годы |
| 6. | Заключение договора между администрацией поселения и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ | Администрация поселения, организации коммунального хозяйства (по согласованию) | 2010 год |
| 7. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального хозяйства (по согласованию) | 2010 год |
| 8. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация поселения | 2010-2012 годы |
| 9. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Собрание депутатов, администрация поселения | 2010-2012 годы |

2.Мероприятия по ОКК

| № п\п | Наименование работ | Источники финанси- рования | План финансирования по годам (тыс.руб) | Стоимость (тыс.руб) | Территория инженерного обеспечения, эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ и водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство локальных водопроводных сетей с присоединением к центральному водопроводу. | местный бюджет, средства ОКК, частные инвестиции |  | 378,0 |  | 378,0 в т.ч. 220,0-местный бюджет 50,0-средства ОКК, 108,0- частные инвестиции | Обеспечение водоснабжения по ул К.Маркса, Спасской, Клубная, Гагарина, Юбилейная |
| 1.2 | Подключение 45 многоквартирных домов блокированной застройки и 6 жилых домов к сетям водоснабжения | тариф на подключение | 10,8 | 57,0 | 136,8 | Всего-204,6 | Обеспечение водоснабжения по ул К.Маркса, Спасской, Клубная, Гагарина, Юбилейная |
| 1.3 | Ремонт водозаборных установок и водонапорных башен. | средства ОКК, м/о, надбавка к тари-фам,областной бюджет | 29,6 | 110,0 | 250 | 389,6 В т. ч. 115,9-бюджет М/о 23,7-надбавки к тарифу, 250,0-областной бюджет | Обеспечение водоснабжения с.В-Лалье, Н-Лалье, Аникино, м/р Таврический пгт Лальск |
| 1.4 | Ремонт и реконструкция водопроводных сетей | Надбавка к тарифу, Средства ОКК | 44,0 | 20,0 |  | Всего 64,0 В т. ч.44,0-надбавка к тарифу, 20,0- средства м/о | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения улиц Володарского, Р.Люксембург, Соборной |
| 1.5 | Ремонт очистных сооружений | средства ОКК, надбавка к тарифам | 66,4 | - | 68,0 | 134,4 В т.ч. 108,9-над-бавка к тари-фу,25,5 средства ОКК | Обеспечение водоотведения в мкр Таврический, улучшение показателей сточных вод, уменьшение загрязнения р.Луза |
|  | ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ и водоотведению |  | 150,8 в т.ч. 119,4-надбавка к тари-фам,5,9-бюджет м\о. 25,5-средства ОКК | 565,0 В т.ч. 350,0-бюджет м\о, 57,0-тариф на подключение 50-средства ОКК 108,0-частные инвестиции | 454,8 В т.ч. 250,0-обл. Бюджет 68,0-надбавка к тарифам 138,6-тариф на подключение | 1170,6 355,9-бюджет м\о 250,0-обл.бюджет 75,5-средства ОКК 204,6-тариф на подключение 176,6-надбавка к тарифу 108,0-инвестиции |  |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование и строительство новой котельной | областной бюджет, бюджет м\о | 9242,0 |  |  | 9242,0 В т. ч. 9000,0-обл.бюджет 242,0-бюджет м\о | Улучшение теплоснабжения мкр Фабричный |
| 2.2 | Проектирование и строительство новой теплотрассы | Областной бюд-жет, бюд-жет м\о |  |  | 1600,0 | 1600,0 в т.ч. 1400,0 обл.бюджет 200,0- м/о | Уменьшение затрат на теплоснабжение. |
| 2.3 | Реконструкция тепловых сетей | Бюджет м\о, областной бюджет |  | 22,0 | 350,0 | 372,0 В т. ч. 350,0-обл.бюджет 22,0-бюджет м\о | Улучшение теплоснабжения МКД |
| 2.4 | Реконструкция четырех котельных | Районный бюджет, бюджет м\о |  | 630,0 |  | 630,0 В т.ч. 480,0- районный бюджет 150,0-бюджет м\о | Улучшение теплоснабжения, снижение затрат на теплоснабжение |
|  | ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  | 9242,0 В т.ч. 9000,0-обл.бюджет 242,0-бюджет м\о | 652,0 480,0-районный бюджет 172,0-бюджет м\о | 1750,0 -обл. Бюджет 200,0-бюджет м/о | 11844,0 10750,0-обл.бюджет 480,0-районный бюджет 614,0-бюджет м\о |  |
| 3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, в т.ч.: | Средства сетевых организации | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 | 3000,0 | Улучшение электроснабжения в поселении |
| 3.1 | Строительство резервного фидера от ПС 35/10 «Лальская» |  | + | + |  |  |  |
| 3.2 | Замена счетчиков наружного освещения на подстанциях ТП-1, ТП-3 |  | + | + | + |  |  |
| 3.3 | Строительство подстанции КТМ ТМ 10кв. |  | + | + |  |  |  |
| 3.4 | Строительство двух подстанций ВЛ-0,4 КВ ТП. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Подключение шести индивидуальных жилых домов к линиям электропередач | Средства собственников. | 1,1 |  | 2,2 | 3,3 | Улучшение электроснабжения в поселении |
|  | Итого по электроснабжению |  | 1501,1 | 1000,0 | 2,2 | 3003,3 |  |
|  | Всего: |  | 10892,1 | 2217,0 | 2907,0 | 16016,1 |  |